## Slide 1: Linux网络基础
刘贵学
《Linux从零入门实战》 L6

## Slide 2: 课程目标
了解 计算机网络基础概念与运作方式
熟悉 Linux 网络相关命令
了解 Linux 网络安全配置

## Slide 3: 课程大纲
Part2: 网络命令
  ifconfig
  ping /mtr
  tracepath/traceroute
  ssh
  curl/wget
  netstat
Part3: 网络与安全
  ssh server
  nmap
  防火墙
Part1： 计算机网络基础
  模型简介
  网络的运作
  网络请求流程

## Slide 4: Part1 计算机网络基础

## Slide 5: 网络
学习
娱乐
工作
方方面面，息息相关

## Slide 6: 模型简介

## Slide 7
Q1 计算机网络如何演化来的？

## Slide 8: 1. 两台电脑如何沟通
物理层
  有线：光缆，双绞线
  无线：wifi，4G，5G
  数据信号 -> 电信号
Notes: 两台电脑沟通最少要有根线吧
用于，电信号转化和传输，数据信号 0101 -> 转为 高低电平。

## Slide 9: 2. 多台电脑如何通讯？
直接用网线连接多台?
集线器
  冲突域
  能通讯，但效率低
Notes: 多台电脑就形成了一个 LAN，
局域网内，的电脑连接的网络设备早起使用 HUB, 集线器，物理层设备，
不能识别Mac地址，在同一个冲突域中。数据发送只能以广播发送，容易造成通路阻塞，
同一时刻局域网内只能由一台电脑发送，还要碰撞侦测，效率极低 。

## Slide 10: 2.2 如何有效通讯？
交换机
实现了多台机器的有效通讯
Notes: 多台电脑就形成了一个 LAN，
交换机，2层设备。

## Slide 11: 以太网 802.3 帧结构
以太网
  源MAC地址
  目的MAC 地址
  协议类型： IP，ARP
3c:15:c2:be:66:88
Notes: 前导符， 8字节，用于时钟同步

## Slide 12: 交换机如何转发
具备MAC转发表。
记录了 PC的Mac地址 与 Port 的对应关系
单播发送
广播学习
  产生 广播域

## Slide 13: 多个交换机如何互联

## Slide 14: 网桥转发
隔离 广播域
  LAN
  VLAN

## Slide 15: 3.1 网络层
网络层， IP 地址
有了 MAC 地址，为什么还要用 IP 地址？
  机器越来越多，寻址越来越慢
  一个或多个 LAN 能当做一个地址来寻址 -> 子网
arp
  ip 和 mac转换

## Slide 16: 3.2 IP地址与掩码
IP 地址 192.168.1.*
子网掩码 255.255.255.0
  网络地址 192.168.1.0
  主机地址 192.168.1.0 ~ 192.168.1.254
  广播地址 192.168.1.255
掩码可以划分子网
Notes: 随着机器的增加，则广播域越来越大，Mac表学习和转发过程效率越来越慢。
在Mac之上需要再分一级，IP地址，还可以划分子网，将LAN看做一个单位。

## Slide 17: 3.3 IP 封包

## Slide 18: 3.4 路由表
跨子网访问
网关
  网络中的出口

## Slide 19: 3.5 网关
网络中的出口

## Slide 20: 4. 传输层 端口
端口
多进程
udp
tcp
Notes: 两台机器能通讯了，但是我们 边听歌，边刷微博可以吗？
多进程，用端口号来隔离。

## Slide 21: 5. 应用层
http
Email
ftp
bt
…
Notes: 不同的应用可以以不同的协议来表示。

## Slide 22: 总结：常用网络设备
集线器
交换机
网桥 LAN 之前交换数据
路由器
网关：网关 子网之间交换数据，安全

## Slide 23: 总结： 模型 与 协议数据单元

## Slide 24
Q2 当你输入网址后
后台到底发生了哪些事情？

## Slide 25: 所有的事情
输入网址，获取域名。
DNS 解析，查找到服务器的 IP， 比如公网地址：220.181.57.216
客户端发起 Tcp连接
  使用Arp查找本地 交换机A中 有没有 220.181.57.216 的Mac地址，有直接发送否则， 转给网关。
  经过层层网关，终于到达 百度网络机房交换机B。tarceroute
  根据 Arp 获取 服务器MAC地址
  查询交换机B的 Mac表，数据转发到获取的端口。

## Slide 26
Notes: 路由表， IP 在哪里
ARP，有IP了，MAC在哪里
MAC表，MAC了， 端口在哪里，PC在哪里

## Slide 27: 1. 输入URL

## Slide 28: 2 DNS 解析，拿到IP
通过 域名 找到 IP
  就像一本 电话簿
解析过程

## Slide 29: 3. Arp，获取Mac
根据 IP地址获取Mac
如果不存在，则转发给网关
网关
  不是子网内的数据，转发出去

## Slide 30: 4. 根据Mac获取端口号
查找 Mac表(forwarding table)
根据 Mac 查找对应端口
  如 没找到，则广播给网桥
  如找到，则发送数据

## Slide 31: Part1 总结

## Slide 32: Part2 Linux 网络命令

## Slide 33: Linux网络接口
Linux网络接口，包含了网卡的概念。
在Linux系统中，命名规律：
  eth0 为第一个接口（Ethernet Card），eth1为第二个。
  lo为本地环回接口，127.0.0.1
enp0s3 : en代表以太网卡, p0s3 代表PCI接口的物理位置为(0, 3), 其中横座标代表bus，纵座标代表slot

## Slide 34: ifconfig

## Slide 35: ping， 四步走
ping localhost
  侦测网卡安装或配置有问题
ping 网关
  侦测局域网中的网关或路由器是否正常
ping dns server
  dns 解析是否可解析
ping 远程地址
  与外部的连接是否正常
ip route show 查看网关
more /etc/resolv.conf 查看dns配置

## Slide 36: mtr 网络侦测工具
字段
  Loss 丢包率
  Snt 发送的次数
  Last 最近一次的返回时延
  Avg 平均值
  Best 最短的一次时间
  Wrst 最长的一次时间
  StDev 标准偏差
mar baidu.com

## Slide 37: traceroute / tracepath
访问对端主机是走的所有路径
一条路径上的每个设备traceroute要测3次。输出结果中包括每次测试的时间(ms)和设备的名称（如有的话）及其IP地址。
sudo apt install traceroute

## Slide 38: ip 命令
查看网卡信息 ip addr show
启用/禁用网卡: sudo ip link set enp0s3 up / down
为网卡分配地址
  sudo ip addr add 192.168.0.50/255.255.255.0 dev enp0s3
  sudo ip addr del 192.168.0.10/24 dev enp0s3

## Slide 39: ip route
查看路由
  ip route
添加静态路由
  sudo ip route add 172.16.32.32 via 192.168.0.150/24 dev enp0s3
删除路由
  sudo ip route del 192.168.0.150/24

## Slide 40: arp
查看 arp 记录
  ip neigh
增加 arp
  sudo ip neigh add 192.168.0.150 lladdr 33:1g:75:37:r3:84 dev enp0s3 nud perm
删除arp
  sudo ip neigh del 192.168.0.106 dev enp0s3
perm - 永久有效并且只能被管理员删除
noarp - 记录有效，过期后可被删除
stale - 记录有效，但可能已经过期
reachable - 记录有效，但超时后就失效了

## Slide 41: curl/wget
curl
  安装
  使用
wget
  使用
sudo apt install curl
curl www.baidu.com
wget www.baidu.com

## Slide 42: netstat
网络连接状态及其相关信息的程序
  告诉用户哪些网络连接正在运作
使用
  列出所有端口
  列出所有 tcp /udp
  显示进程 id和名称
  显示路由信息
  显示所有监听连接
netstat -a
netstat -at | -au
netstat -p
netstat -r
netstat -tnl

## Slide 43: Part3 Linux 网络安全

## Slide 44: Linux 账号安全
采用 ssh 协议远程登录
使用public key，切定时更换
一人一账户，用非 root账户登录
更换默认端口号

## Slide 45: ssh server 配置
安装 sshd
ssh server 安全配置
  修改默认端口号
  启用 pub key
客户端配置 Pub key
sudo apt install openssh-server
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
Port 2222
PubkeyAuthentication yes
产生: ssh-keygen -t rsa
上传: ssh-copy-id -i <xxx.pub> user@server
配置: vim ~/.ssh/config
Host start
HostName <linux-vm-ip>
User guixue
PreferredAuthentications publickey
  identityfile ~/.ssh/linux_start
Port 2222

## Slide 46: Linux 防火墙
安装
查看状态和配置
开启
关闭
sudo apt install ufw
sudo ufw status
sudo ufw enable
sudo ufw disable

## Slide 47: 常用配置
允许 (allow) ssh
预设 (default) 全部阻挡
允许来自 192.168.1.2 上所有连线
允许来自 192.168.2.* 的所有 22 端口连线
ufw allow ssh
ufw default deny
ufw allow from 192.168.1.2
ufw allow from 192.168.2.1/24 to any port 22

## Slide 48: 图形界面的 GUFW
安装
使用
sudo apt install gufw
sudo gufw

## Slide 49: Linux 安全自检 nmap
sudo apt install nmap

## Slide 50: 参考资料
《图解TCP/IP》
互联网协议入门